# Opis przedmiotu zamówienia

44212321-5 Wiaty autobusowe

45213311-6 Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych

Rozeznanie rynku dotyczy wykonania projektu  oraz  budowy wiaty przystankowej wyposażonej w Odnawialne Źródła Energii. Wiata oprócz swojej podstawowej funkcji ma pełnić funkcje edukacyjną.

Opis wiaty przystankowej

Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie min. trzymodułowej wiaty przystankowej. Wiata ma zostać zbudowana na planie prostokąta, konstrukcja – słupy stalowe (ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inną metodą zapewniającą wieloletnie użytkowanie). Bryłą wiaty jest prostopadłościan o prosto zakończonych krawędziach. Mocowanie wiaty do podłoża wykonane w sposób umożliwiający łatwy montaż i demontaż. Zamawiający wymaga zastosowania fundamentów punktowych. Należy zaprojektować wiatę o głębokości min. 1500mm, szerokości min. 3700 i wysokości min. 2150mm (wymiary dotyczą przestrzeni pod zadaszeniem między ścianami wiaty i jej frontem.) Elementy szklane (wypełnienie ścian) w rozmiarze min. 1200 x 2000 mm o grubości minimum 8mm wykonane z laminowanego szkła hartowanego lub zestawów szybowych laminowanych zespolonych jednokomorowych. Połać dachową zaprojektować z laminowanego szkła hartowanego lub zestawu szybowego laminowanego zespolonego jednokomorowego. Wszystkie elementy szklane muszą być mocowane systemowo w celu uzyskanie szczelności połączeń. Dach pochylony ku tyłowi ze spadkiem minimum 5%. Woda z połaci dachu zbierana do poziomej rynny i odprowadzana rurami spustowymi w tylnej części wiaty. Elementy wykończeniowe oraz obróbki blacharskie (ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inną metodą zapewniającą wieloletnie użytkowanie)  w kolorze z palety RAL, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Wyposażenie wiaty przystankowej:

- gablota na rozkłady jazdy, umożliwiająca wielokrotne i łatwe umieszczanie rozkładów jazdy. Gablota umieszczona na tylnej ścianie, otwierana do wnętrza wiaty. Wymiar widoczny (wys. x szer.): 500 mm x 650 mm, Maksymalny wymiar zewnętrzy: ok. +10% względem wymiaru widocznego (do oferty należy załączyć opis wymiarów oraz rysunek techniczny), Drzwiczki zamykane z zastosowaniem klucza o wzorze  nie dostępnym powszechnie (wyklucza się możliwość zastosowania np. wkładki zamka, jak również klucza trójkątnego lub czworokątnego itp. (do oferty należy załączyć opis zastosowanego rozwiązania oraz rysunek techniczny), Przeszklenie drzwiczek z tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków atmosferycznych lub laminowane szkło hartowane o grubości 5mm. Wykonanie  tabliczki z aluminium lub stali ocynkowanej.

- nazwa przystanku z możliwością łatwej jej zmiany, umieszczona w miejscu dobrze widocznym zarówno dla pasażerów w autobusie jak i pasażerów znajdujących się w obrębie przystanku

- ławka z oparciem wewnątrz wiaty, siedzisko z drewna zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych, ławka na tylnej ścianie na szerokości dwóch modułów wiaty

- dwustronny znak Dl5 „przystanek autobusowy” umieszczony ponad dachem wiaty.

- innowacyjny sposób ogrzewania wiaty oparty np. na technologii wykorzystującej niewidoczne tlenki metali o zadanej transmitancji i rezystancji omowej. Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. system nadmuchu chłodnego powietrza do wnętrza wiaty oparty np. na technologii split. Wykonawca może zastosować rozwiązanie równoważne pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- wysokowydajna instalacja fotowoltaiczna z systemem magazynowania energii połączona z siecią elektroenergetyczną, moduły fotowoltaiczne typu szkło/szkło z ogniwami fotowoltaicznymi w technologii „Back-Contact”

- system ławki grzejnej

- oświetlenie wiaty zalaminowane w szkle dachu, nazwy przystanku i znaku D15. Oświetlenie wykonane w technologii LED.