Załącznik nr  ……  do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna

### WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 34121400-5

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego minibusa/busa,  wyprodukowanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia pojazdu, nieeksploatowanego i nieużywanego do prezentacji lub celów o podobnym charakterze.

- Minibus/bus musi posiadać, aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Zgodności EU” . wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm). Świadectwo homologacji dla oferowanego minibusa/busa (bez załączników) lub świadectwo zgodności EU musi być dostarczone wraz z ofertą.

- Zamawiający rejestruje minibusa/busa  jako nowy.  Minibus/bus powinien posiadać aktualne dokumenty stanowiące podstawę do zarejestrowania.

- Zamawiający nie dopuszcza by oferowany minibus/bus był pojazdem prototypowym. Zamawiający wymaga żeby minibus/bus oferowanej marki lub typu został dostarczony na rynek UE w ilości przynajmniej 3 sztuk, przed terminem składania ofert.

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: Kartę Pojazdu oraz wszelkie dokumenty, które są niezbędne do pierwszej rejestracji pojazdu.

- Wymagania techniczne określone przez Zamawiającego przedstawione zostały  w poniższym opisie przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Parametry/ wyposażenie | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne | Długość całkowita: od 7.000 mm do 8 000 mm; Szerokość całkowita : do 2.440 mm, zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu Wysokość całkowita: do 3.150 mm, zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita | Do 6000 kg |
| 3. | Liczba miejsc pasażerskich | Całkowita ilość miejsc siedzących minimum 19 Zamawiający wymaga, aby bus po demontażu dwóch foteli posiadał stanowisko do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim (w tym pasy mocujące wózek oraz pasy dla osoby niepełnosprawnej) oraz najazdowe szyny do wprowadzania wózka |
| 4. | Silnik | Silnik fabrycznie nowy o mocy nie mniejszej niż 150 kW Silnik Spełniający normy EURO 6. Pojemność w przedziale od 2.500 cm3 do 3.500 cm3. |
| 5. | Skrzynia biegów | Minimum 5 biegowa automatyczna. |
| 6. | Klimatyzacja i wentylacja | Zastosowana klimatyzacja dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z możliwością odrębnego sterowania temperaturą. Klimatyzacja dachowa z rozprowadzaniem w półce. indywidualnie dla każdego pasażera. Wentylacja przestrzeni pasażerskiej poprzez otwierany szyberdach |
| 7. | Kabina kierowcy | Za kierowcą ścianka, Zamykany schowek na rzeczy osobiste, Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane z miejsca kierowcy z funkcją ogrzewania, w tym jedno sferyczne po prawej stronie. Lusterka wewnętrzne zapewniające dostateczną widoczność przedziału pasażerskiego, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Tachograf, W kierownicy poduszka powietrzna kierowcy, Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją położenia siedziska i oparcia, wyposażone w lewy i prawy podłokietnik, oba z możliwością złożenia, Oświetlenie postojowe i do jazdy nocnej sterowane z deski rozdzielczej, CD, DVD, mp3, radio odtwarzacz z mikrofonem, kamera cofania. |
| 8. | Wyposażenie i wnętrze | Szyby podwójne ciemne, panoramiczne, Firany okienne, Boki tapicerowane Eco skórą, Boczki obszyte materiałem tapicerskim, Sufitówka tapicerowana Eco skórą, Oświetlenie centralne (dwie lampy), Oświetlenie postojowe LED (białe), oświetlenie nocne LED umieszczone w listwie nad szybami (kolor niebieski lub czerwony), oświetlenie podłogi LED (kolor niebieski lub czerwony), Monitor podwieszany 21-calowy. |
| 9. | Siedzenia pasażerskie | Fotele turystyczne ze zintegrowanym zagłówkami, komfortowe, rozsuwane na bok i uchylne na tył z 3 punktowymi pasami bezpieczeństwa, Fotele montowane na podwyższonej konstrukcji, |
| 10. | Podłoga | Podłoga wykonana z wykładziny antypoślizgowej, łatwa w utrzymaniu czystości. |
| 11. | Drzwi pasażerskie | Drzwi otwierane na zewnątrz, z systemem rewersu w przypadku przycięcia pasażera, sterowane automatycznie z kabiny kierowcy umiejscowione z prawej strony pojazdu., Stopień wejściowy podświetlony, obniżony. |
| 12. | Koła i ogumienie | Obręcze stalowe. Wszystkie koła tego samego rozmiaru. Opony wielosezonowe, bezdętkowe. Opony wyważone. |
| 13. | Inne urządzenia i wyposażenie | Dwie gaśnice, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim. Trójkąt ostrzegawczy. Apteczka z wyposażeniem. Jedno koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem. Półki na podręczny bagaż znajdujące się nad siedzeniami, wyposażone w panele świetlne, nagłośnieniowe i klimatyzacyjne, Wieszaki Wybijaki bezpieczeństwa do szyb, Dodatkowe oświetlenie – 3 punkty przedziału pasażerskiego, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym, Oświetlenie centralne (dwie lampy), Oświetlenie postojowe LED (białe), oświetlenie nocne LED umieszczone w listwie nad szybami (kolor niebieski lub czerwony), oświetlenie podłogi LED (kolor niebieski lub czerwony), Stopień wejściowy podświetlony, obniżony, Bagażnik pogłębiany ze schowkiem na koło zapasowe wykończony kocem lub wykładziną PCV |
| 14. | Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy w cenie dostawy | nieodpłatne przeszkolenie kierowców zamawiającego w zakresie obsługi i bezpieczeństwa jazdy w siedzibie zamawiającego, wskazanie najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi, wyposażenie zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji w języku polskim i przekazana w trzech kompletach w wersji papierowej oraz elektronicznej, zabezpieczenie przeciwpożarowe: zastosowane ognioodporne materiały do budowy i wyposażenia busa zgodne z dyrektywą EC 95/28/EC. |
| 15. | Warunki gwarancji | Minimalne wymagane przez zamawiającego warunki gwarancji są następujące: na minibus/bus – min. 36 miesięcy (lub 200 000 km przebiegu), licząc od daty przekazania, na powłoki lakiernicze – co najmniej 60 miesięcy (od daty przekazania), na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia – nie mniej niż 180 miesiące (od daty przekazania). Z gwarancji wyłączone mogą być materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk (klocków) hamulcowych. Gwarancje na opony, akumulatory oraz wyposażenie jak np. tablice kierunkowe, kasowniki, automatyczną skrzynię biegów, silnik itp. udziela Wykonawca pojazdu w zakresie zgodnym z gwarancją udzieloną przez dostawców /producentów/ tych elementów, części i zespołów. Wykonawca zapewni zamawiającemu autoryzację na obsługi i naprawy dostarczonego minibusa/bus na potrzeby własne zamawiającego, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. |